## Slide 1
Post pro
S5
C5 - Virtualiser un produit mécanique ou un process du concept au jumeau numérique selon les besoins de l’usine du futur - Niveau initial - Virtualiser dans un contexte mono-disciplinaire
AC35.03 - Echanger des données entre différents systèmes numériques
AC35.04 - Comprendre les couplages réel/virtuel, virtuel/réel (calibration, ajustement physique & virtuel …) et les jumeaux numériques

## Slide 2: Déroulé des séances
TD
2h
En groupe TD
TP découverte
2x4h
En groupe TP (12-14 étudiants)

## Slide 3: Qu’est ce qu’un Post pro
Le post pro fait le lien entre la FAO et la machine CN.
La FAO génère généralement un fichier intermédiaire neutre contenant des informations sur chaque opération de parcours d'outil comme les données d'outil, le type d'opération (perçage, fraisage, tournage, etc.) et les données du parcours de l'outil.
Ce fichier intermédiaire est introduit dans le post-processeur où il est traduit dans le langage compris par une machine CN. Dans la plupart des cas, ce langage est une forme d'ISO/EIA, un G-code standard.
Le Post pro est constitué, entre autres, de fonctions qui vont traduire les données du logiciel de FAO en code machine

## Slide 4: Qu’est ce qu’un Post pro
Générer des programmes CN dans différents langages

## Slide 5: Qu’est ce qu’un Post pro
Générer des documents techniques au format HTML

## Slide 6: Qu’est ce qu’un Post pro
Générer des documents techniques au format Excel

## Slide 7: Qu’est ce qu’un Post pro
Générer des documents sous d’autres formats pour être exploités par d’autres machines… par exemple le banc de préréglage

## Slide 8: Extrait d’un Post pro
Extrait d’un post pro personnalisé pour ajouter de la sécurité par rapport à la machine et explications

## Slide 9: Présentation du langage Javascript
Le langage informatique utilisé pour les post pro est du Javascript …
Quelques explications sur le langage…
Tout d’abord la syntaxe:
La casse (minuscule/majuscule) doit être respectée!
Exemple:
currentCoolant = 7;
currentCoolant = 8;
currentcoolant = 9;
Les noms de variables ou de fonctions ne doivent pas contenir d’espace
Les fins de lignes sont toujours un ;
Il est possible de mettre des commentaires pour se repérer dans les lignes de codes
// pour passer en commentaire une ligne ou fin de ligne
/* ….*/ pour passer plusieurs lignes en commentaire

## Slide 10: Ecrire et éditer du Javascript
Habitudes à prendre dans la présentation lors de l’écriture du code:
Définition de l’indentation en informatique : Disposition particulière du texte d'un programme faisant apparaître des décalages au niveau de la marge.
L'utilisation de l'indentation pour le contenu des fonctions, les tests conditionnels, les boucles , etc., est recommandée. Cela facilite la visualisation du code. Les caractères de tabulation sont déconseillés. Il est préférable d'utiliser des tabulations virtuelles de deux espaces pour indenter le code dans le post pro. La plupart des éditeurs, peuvent être configurés pour convertir automatiquement les caractères de tabulation en espaces qui aligneront chaque retrait sur deux espaces.
Éditeur de texte de base

## Slide 11: Les variables
Ce sont des noms associés à des valeurs
La valeur peut être un nombre, une chaîne, un booléen, un tableau, ou un objet.
Les variables en JavaScript ne sont pas typées, ce qui signifie qu'elles sont définies par la valeur qui leur sont assignés et le type de valeur peut changer tout au long du programme. Par exemple, vous pouvez attribuer un numéro à une variable et plus tard dans le programme, vous pouvez attribuer à la même variable une valeur de chaîne.
Le mot-clé « var » est utilisé pour définir une variable.
Les variables ne peuvent pas utiliser le même nom que ceux utilisés par Javascript ou Fusion 360
Exemples : var, for, cycle, currentSection, etc…

## Slide 12: Variables globales et locales
JavaScript prend en charge à la fois les variables globales et les variables locales.
Une variable globale est définie en dehors d'une fonction, par exemple en haut du fichier avant de définir une fonction.
Les variables globales sont accessibles à toutes les fonctions du programme et auront la même valeur d’une fonction à l’autre fonction.
Les variables locales ne sont accessibles qu'à partir de la fonction pour laquelle elles sont définies. Il est possible d’utiliser le même nom pour les variables locales dans plusieurs fonctions et elles auront chacune leur propre valeur dans les fonctions séparées.

## Slide 13: Exemples de variables globales

## Slide 14: Exemples de variables locales

## Slide 15: Exemples de variables locales

## Slide 16: Calculs et tests sur les expressions

## Slide 17: Exemples de calculs et tests sur les expressions

## Slide 18: Les test avec si…alors…sinon et opérateur conditionnel
Si… Alors… Sinon If…Then…Else
Opérateur conditionnel :
var a = conditional ? true_value : false_value;
Il existe encore beaucoup d’autres possibilités offertes par le Javascript mais c’est un cours d’initiation…
Vous référer au document de référence d'Autodesk si vous souhaitez aller plus loin…
Post Processor Training Guide (autodesk.com)

## Slide 19: Les fonctions
Une fonction se compose de l'instruction de fonction, d'une liste d'arguments, du corps de la fonction (code JavaScript) et des instructions return facultatives.
La liste d'arguments est facultative et contient les identifiants transmis à la fonction par la routine appelante. Les arguments passés à la fonction sont considérés en lecture seule toute modification apportée à ces variables sera conservée localement par rapport à la fonction.

## Slide 20: L’appel de fonction
Un appel de fonction est traité de la même manière que toute autre expression. Il peut être autonome, attribuer une valeur et être placé n'importe où dans une expression. La valeur renvoyée par la fonction appelée est traitée comme n'importe quelle autre variable. Vous tapez simplement le nom de la fonction avec ses arguments

## Slide 21: Le fichier intermédiaire
Liens entre les fonctions du post pro et le fichier intermédiaire de la FAO
Utilisez ce post pro pour comprendre quelles informations sont disponibles lors du développement d’un nouveau post pro. Le fichier généré affichera les informations principales pour chaque fonction d'entrée appelée.
Exemple de fichier intermédiaire:
Les fonctions d'entrée du post-processeur constituent l'interface entre le noyau et le post-processeur.
La fonction d'entrée sera appelée pour chaque enregistrement du fichier intermédiaire. La fonction d'entrée appelée est déterminée par le type d'enregistrement du fichier intermédiaire. Toutes les fonctions d'entrée ont le préfixe « on », il est donc recommandé de ne pas utiliser ce préfixe avec les fonctions que vous ajoutez .

## Slide 22: Fonctions courantes du Post pro
Voici une liste des fonctions d’entrée courantes prises en charge et quand elles sont appelées. Vous référer au document de référence d'Autodesk si vous souhaitez plus de détail…
Post Processor Training Guide (autodesk.com)

## Slide 23: Autres éléments constitutifs du Post pro
Certaines des variables définies dans la section globale sont en fait définies et utilisées par le moteur de post process.
Ces variables se trouvent généralement tout en haut du fichier et sont faciles à discerner, car elles ne sont pas précédées du « var ».
Exemple des paramètres du noyau que vous trouverez dans la plupart des post-processeurs.

## Slide 24: La table de propriétés
La table des propriétés contient des paramètres qui peuvent être modifiés au moment du post traitement afin que le post pro de la bibliothèque puisse rester de nature générique, tout en restant facilement personnalisable par les utilisateurs. Les paramètres de la table des propriétés seront généralement utilisés pour contrôler de petites variations dans la sortie créée par le post-pro.
Lorsque vous utilisez la boîte de dialogue Post-traitement pour exécuter le post-pro, la table des propriétés sera affichée dans la boîte de dialogue vous permettant de remplacer les paramètres du post-pro à chaque exécution.

## Slide 25: Structure du Post pro
Structure du post pro:
Les variables utilisées par le moteur du post pro
Les tolérances
Les capacités machine
Les tables de propriétés
Le paramétrage laissé à l’utilisateur du post pro
Les options de la machine
Les variables globales et les formats
Le formatage du code CN
Les paramètres(« variables ») pour l’ensemble du post pro
Les fonctions
Les extensions du fichier
Les fonctions d’ouverture et de fermeture du post traitement
Les fonctions de début et de de fin d’usinage
Les fonctions qui « traduisent » les opérations d’usinage

## Slide 26: Fonctionnement du Post pro
Un post pro a une extension .cps lequel est basé sur Javascript.
Le cœur du post pro est composé de fonctions qui sont interprétées dans une séquence linéaire depuis le début du fichier intermédiaire jusqu’à sa fin. Une fois le fichier intermédiaire terminé, il est supprimé.
onOpen : écrit le début du programme avec des éléments comme le nom du programme etc…
onSection : cette fonction est traitée pour chaque opération de la configuration (outil, conditions de coupe, mouvement d’approche, etc… donc ci contre appelée 4 fois…

## Slide 27: Fonctions courantes du Post pro
onRapid : la fonction pour les mouvements en rapide exemple G0
onLinear : la fonction pour les mouvements à vitesse programmée exemple G1
onCircular : la fonction pour les mouvements en interpolation circulaire exemple G2/G3
onDwell : la fonction qui va générer une temporisation dans le programme
onSpindleSpeed : la fonction qui va générer le code pour la fréquence de rotation de l’outil
onCycle : la fonction pour générer le code des cycles fixes de perçage, alésage, taraudage…
onCyclePoint : la fonction qui va générer les points suivants des cycles fixes
onCycleEnd : la fonction qui finit les cycles fixes et les annule
onSectionEnd : la fonction qui clos la section (opération d’usinage) et génère par exemple le retour en position de sécurité, etc…
onClose : la fonction pour générer la fin du programme : arrêt de la broche, du lubrifiant, retour aux origines etc…

## Slide 28: Astuces pour debugger un Post pro
Insérer ces fonctions en début de post pro pour l’analyse et le débug… enlever les « // » pour les activer
//setWriteStack(true);
//setWriteInvocations(true);
La fonction setWriteStack vous permet de mettre en lien la ligne de code utilisée dans le post pro avec le code CN généré
La fonction setWriteInvocations vous inclura en plus les éléments du fichier intermédiaires exploitables

## Slide 29: Visual studio code
Encore quelques astuces:
Les fichiers ouverts
Le dossier ouvert
Accès direct aux fonctions
Langage de programmation pour la mise en forme
Mise en évidence des différences entre deux fichiers comparés
Et accès direct à un endroit dans le post pro
Si le nom devient rouge, c’est qu’il y a une erreur dans le code Javascript….

## Slide 30: Exercice onOpen
Exercice de compréhension du post pro : on écrit un post pro à partir de rien! (cas extrêmement rare, en général on repart d’un post pro de base ou d’un existant)
Tout d’abord créer, à l’aide de VisualCodeStudio, un fichier avec l'extension .CPS appelé myfirstpost.cps dans un dossier sur votre disque dur.
Puis dans ce fichier inclure la fonction onOpen qui génère le code du début de programme CN.
Charger et Ouvrir l'exemple de pièce « myfirstpost.f3d » et sélectionnez la première opération puis générer le programme avec votre post pro !
La fonction onOpen a donc envoyé un % à la fonction writeln. Ensuite, sur une nouvelle ligne, elle a envoyé le numéro de programme de la boîte de dialogue du post traitement à la fonction writeln récupéré dans le fichier intermédiaire.
Vous venez de créer votre premier morceau de code CN ! D'accord, c'est juste le signe de pourcentage et le numéro de programme mais c'est un début.

## Slide 31: Exercice writeBlock et onSection
La plupart des armoires de commande ont une limite quant à la longueur du nom du fichier CN. Plus tard, nous contrôlerons cela. Maintenant il faut générer les appels d’outils…
Il faut tout d’abord créer la fonction writeBlock pour nous permettre de numéroter les lignes du programme.
Ensuite on ajoutera la fonction onSection
Définir la variable blockNumber et lui attribuer la valeur 5
Définir la fonction writeBlock avec comme argument block
Écrire à la ligne en concaténant le caractère N avec la valeur de blockNumber, un espace SP, et le contenu de l’argument block
Incrémenter de 1 la variable blockNumber (pour le bloc suivant qui sera généré…)
Les données du fichier intermédiaire sont exploitées pour les mettre sous la forme d’un programme CN
La fonction writeBlock est utilisée avec l’argument concaténé de T avec le numéro d’outil, un espace SP, puis S avec la fréquence de rotation. Donc on génère des blocs machine de type : N… T… S…
Remarque: il manque encore l’appel de l’outil (« M6 ») puis la mise en rotation…
Tester en post traitant le code CN

## Slide 32: Exercice onSection
Nous allons intégrer maintenant les mouvements de l’outil, donc modifier la fonction onSection en conséquence
Définir la variable locale initialPosition
L’utiliser dans le bloc machine qui suit « l’ appel » de l’outil
Tester en post traitant le code CN
Le résultat aux valeurs près ressemble à ça:
%1001
N5 T1 S25862.67825243299
N6 G0 20.200001-3.915
Nous aurions préféré ceci :
%1001
N5 T1 S25862
N6 G0 X20.2 Y-3.9 Z15
Il faut donc formater la mise forme des données

## Slide 33: Exercice variables globales et formats
Nous allons définir les formats et les variables associées:
Ces formats vont être utiles à travers tout le post pro, ce sont donc des variables globales, si vous avez suivi, vous saurez où les écrire dans le post pro…
Tester en post traitant le code CN
decimals:(unit == MM ? 3:4) signifie que le nombre de décimales dépend de l’unité mm ou pouce du document…
3 chiffres après la virgule en mm
Revoir la diapo sur l’opérateur conditionnel

## Slide 34: Exercice formats et déplacements rapides
Maintenant modifier la fonction onSection pour utiliser les formats définis à la diapo précédente
Tester en post traitant le code CN
Il faut ensuite définir la fonction qui va générer les déplacements en rapide
feedOutput.reset() sert à forcer l’affichage de la vitesse d’avance lorsqu’un déplacement à vitesse d’avance programmé a lieu suite à un déplacement en rapide
Tester en post traitant le code CN
Les arguments x,y,z sont récupérés dans le fichier intermédiaire

## Slide 35: Exercice writeBlock modif
Si la mise en forme ne vous convient pas, modifier la fonction writeBlock comme ceci
Tester en post traitant le code CN

## Slide 36: Exercice onLinear
Nous allons rajouter les déplacements en interpolation linéaire
Les arguments x ,y ,z et feed sont récupérés dans le fichier intermédiaire
Le format de feedOutput a été définit précédemment
Tester en post traitant le code CN

## Slide 37: Exercice paramètres intégrés
Normalement le programme généré doit vous sembler beaucoup plus long que nécessaire en considération de la simplicité des usinages du fichier FAO donné.
En effet, le programme de post-process détectera les interpolations circulaires et s'il n'y a aucune fonction pour les gérer, il décomposera simplement les arcs en un grand nombre de petits mouvements linéaires.
Vous pouvez modifier la longueur de la corde utilisée en modifiant la propriété de tolérance (intégrée).
Changer la valeur de longueur de corde minimale et Tester/comparer en post traitant le code CN

## Slide 38: Exercice onCircular
Donc nous allons intégrer la fonction pour générer les interpolations circulaires
Tout d’abord il faut rajouter ces variables globales (vous savez à quel endroit du post pro… normalement…)
Ensuite définir la fonction onCircular et les variables globales de format manquantes, vous devriez y arriver seul…
Vous commencez à avoir quelques fonctions dans votre post pro, assurez-vous qu’il est organisé correctement!
Tester en post traitant le code CN

## Slide 39: Exercice correction de rayon G41/G42/G40
Nous allons intégrer les corrections de rayon G41/G42 dans les interpolations linéaires, pour cela modifier la fonction onLinear comme ci-dessous:
Tester en post traitant le code CN
La fonction va donc chercher dans un tableau de données s’il le parcours est en G40, G41 ou G42
Il faut définir la variable globale correspondante

## Slide 40: Exercice onSectionEnd et onClose
Nous allons intégrer la fonction pour générer la fin de section
Tester en post traitant le code CN
Il faut remarquer ici que l’on écrit du code machine en « dur ».
C’est-à-dire que ce qui va être généré par le post pro ne dépend pas du fichier intermédiaire.
Est-ce à cet endroit qu’il fallait écrire ceci en dur?
Puis intégrer la fonction pour générer la fin de programme

## Slide 41: Exercice onCyclePoint (cycles fixes)
Dans le fichier FAO, il y a également des opérations de perçage…
Générer le programme de ces opérations et analyser le code CN.
Pour améliorer la lisibilité et diminuer la taille du programme, nous allons insérer les cycles fixes.
Tester en post traitant le code CN
Analyser et décoder le fonctionnement de la fonction
Appeler le prof pour valider!

## Slide 42: Exercice onCycleEnd (annulation des cycles fixes)
Il faut également insérer la fonction qui annule les cycles fixes
Tester en post traitant le code CN

## Slide 43: Exercice ajout d’un 4ème axe
Il faut définir l’axe supplémentaire de la machine.
Comme la machine ne change pas durant tout l’usinage, il faut modifier la fonction onOpen
Analyser et décoder le fonctionnement de la fonction
Appeler le prof pour valider!

## Slide 44: Exercice ajout d’un 4ème axe
Ensuite modifier la fonction onSection pour générer le code utilisant le 4ème axe en positionné
Tester en post traitant le code CN du programme complet
Le code ne veut pas se générer 
Analysez le fichier log contenant l’erreur et corrigez là!
Changez dans la fonction onOpen le 1 en -1 post traitez et constatez la différence

## Slide 45: Exercice sécurisation du post pro
Tester en post traitant le code CN
Revenons au début des exercices, nous avions récupéré le nom du programme.
Or dans certaines machines CN, le nom de programme ne doit comporter que des chiffres et être un entier.
Modifier la partie de la fonction onOpen qui s’occupe du nom de programme
Error(localize(« ………….. »)) arrête la génération du programme et affiche dans le fichier log le message à destination de l’utilisateur.
On ne générera donc pas un programme avec un nom que la machine ne peut pas accepter!

## Slide 46: Exercices supplémentaires
La prise en compte du correcteur de longueur de l’outil n’est pas effectuée.
Le code d’origine n’apparait pas…G54,G55 etc…
L’appel de l’outil « M6 » n’est pas fait…
La mise en rotation de l’outil n’est pas faite… (M3 ou M4?)
Il n’y a pas de commentaires avec la désignation de l’outil…
Il n’y a pas de commentaire concernant l’opération générée…
Il n’y a pas de commentaire en début de programme…
La lubrification n’est pas mise en route M8…
La lubrification ne s’arrête jamais M9…
Il n’y a pas de blocs de sécurité en début de programme…
Les plans d’interpolation circulaire G17, G18, G19 ne sont pas définis…
Il n’y a pas de sécurité si le programmeur n’utilise pas une origine entre 54 et 59
Il n’y a pas de sécurité sur la fréquence de rotation maxi de l’outil (10 000 tr/min)
Définir une propriété sélectionnable par l’utilisateur pour fixer la fréquence de rotation maxi à 10 000 ou 24 000
Définir une propriété sélectionnable par l’utilisateur pour choisir d’utiliser R plutôt que I, J, K en G2/G3
Il n’y a pas de sécurité sur la longueur totale de l’outil (200mm par exemple outil + porte outil)
Vous êtes trop fort! Personnalisez un post pro de génération de document pour éditer vos documents techniques de manière automatique avec les éléments dont vous avez besoin!
Tester en post traitant le code CN

## Slide 47: Pour aller plus loin…
Autodesk Fusion 360 Post Processor Utility
Autodesk CAM Post Processor Documentation
Fusion 360 Manufacture Forum - Autodesk Community