## Slide 1: TP DE RESSOURCES PRODUCTION METHODES S1
REALISATION D’UN SUPPORT DE TELEPHONE

## Slide 2
Pièces de forme de base cylindriques
Pièce de forme 3D
Pièces prismatiques avec des formes définies par un profil sur différentes profondeurs
Pièces définies par un profil et une épaisseur
Standards / commerce

## Slide 3
Bras support
La pièce peut très bien être réalisée en découpe jet d’eau à condition de disposer d’une plaque d’épaisseur 5mm. Imaginons que ce n’est pas le cas….
La dimension finie est de 60x10x5mm, il faut obtenir un parallélépipède avec toutes les faces perpendiculaires entre elles.
Première solution : nous disposons d’un centre d’usinage CN et de bruts de 65x15x12
Nous positionnons la pièce centrée par rapport au brut dans sa dimension 60x10 et décalée vers le haut du brut en laissant de la matière à enlever.
Les axes de la machines sont perpendiculaires et nous pourrons obtenir 5 faces perpendiculaires entre elles et les usinages intérieurs correctement positionnés. Restera en phase 20 à surfacer. La 6ème face sera parallèle à la face jaune

## Slide 4
Bras support
FAO FABRICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR
A partir du plan de définition et de la matière, le programmeur devra :
  Établir la gamme d’usinage qui permet les choix suivants :
    position de l’origine
    choix et position des outils
    l’ablocage de la pièce
  Définir la géométrie de la pièce (fichier CAO)
  Définir la pièce brute
  Choisir pour chaque séquence d’usinage les paramètres technologiques (avance vitesse)
  Ordonner les différents usinages et choisir les parcours d’outils
  Traiter les parcours d’outils par un post processeur
  (le post processeur traduit les parcours d’outils en blocs CN adaptés à la machine)
  Sortir le programme et transférer le programme sur la machine.

## Slide 5
Demo FAO bras support

## Slide 6
Bras support
Deuxième solution : nous disposons de fraiseuses traditionnelle et de bruts de section 60x10mm en longueur de 2m, nous coupons des lopins de 11mm+/-1mm d’épais
Il nous faut tout d’abord obtenir la pièce avec une épaisseur de 5mm avec les perpendicularités entre les faces
La perpendicularité des faces de la barre dans le sens 60x10 est déjà existante. Comment obtenir les deux autres faces perpendiculaires à celles-ci?

## Slide 7
Bras support
Méthode du double équerrage
Méthode du double équerrage :
Après avoir usiné 1-2-3-4 (dans notre cas obtenu depuis le brut)
Serrer la pièce par 2 et 3, équerrage donné par le mors fixe : dresser 6 (état provisoire).
Retourner la pièce, face 6 en appui sur cale, serrage par 1 et 4, faire plaquer, exécuter 5 à profit. Cette face se trouve ainsi perpendiculaire à 1 et à 2.
Retourner la pièce, appui sur 5, serrage par 1 et 4, faire plaquer. Reprendre 6 et assurer la cote finale.

## Slide 8
Bras support
Gamme usinage sur machines traditionnelles:
Combien de phases?

## Slide 9
Bras support PH10
(Machine Tradi)

## Slide 10
Bras support PH20
(Machine Tradi)
Une cale sur le dessous usiné provisoirement

## Slide 11
Bras support PH30
(Machine Tradi)
Une cale sur le dessous usiné

## Slide 12
Bras support PH40 (Machine Tradi)

## Slide 13
Bras support PH10
(Machine CN)
X
Z
Z
Y
X
Y

## Slide 14
Bras support PH20
(Machine CN)
X
Y
X
Z
Z
Y

## Slide 15
Équerre
Gamme usinage?
Sur quelles machines?
Combien de phases?
Comment tenir la pièce?

## Slide 16
Équerre PH10

## Slide 17
Équerre PH20

## Slide 18
Équerre PH30

## Slide 19
Plaque avant
Gamme usinage?
Sur quelles machines?
Combien de phases?
Comment tenir la pièce?

## Slide 20
Plaque avant phase 10

## Slide 21
Plaque avant phase 20

## Slide 22
NOTIONS D’AXES SUR MACHINES CN
Axe Z : axe de broche, le sens positif est donné quand l’outil s’éloigne de la pièce
Ensuite en se positionnant face à la machine et en utilisant sa main droite, sachant qu’en général le plus grand déplacement restant est l’axe X, on retrouve l’ensemble des axes
Lorsque l’on fait se déplacer des éléments de la machine, on considère toujours le déplacement de l’outil par rapport à la pièce

## Slide 23
NOTIONS D’ORIGINES CN
La machine connait la position de ses composants par rapport à une Origine Machine (OM)
Le but est de réaliser des mouvements avec des vitesses programmées en exécutant un programme CN.
Le programme CN contient l’ensembles des coordonnées que la machine doit atteindre par rapport à une Origine Programme (OP) en général liée à la pièce ou au brut.
Il faut donc renseigner la machine sur la position de la pièce dans l’espace de travail de la machine.
Pour cela il faut déterminer la projection sur les différents axes du vecteur .
Cette opération s’appellera indifféremment « faire l’origine », « faire les pref » ; « caler l’origine » etc.
23
OP
Om

## Slide 24
NOTIONS D’ORIGINES CN
24
la projection sur les différents axes du vecteur peut être définie:
directement par palpage sur la pièce (OP)
par palpage sur le porte pièce (Opp) OU connaissance de la projection du vecteur puis ajout du vecteur de décalage
ORIGINE PORTE-PIECE
l’Opp est définie par un point de la machine et du porte-pièce. Il est défini par les surfaces de mise en position ou des surfaces caractéristiques du porte pièce
Opp au centre de l’étau sur le dessus des mors

## Slide 25
NOTIONS D’ORIGINES CN
25