## Slide 1
S3 Light
USINAGE D’UN MOULE D’INJECTION
R3.07 - Production - Méthodes
Compétences ciblées
C2 – Développer - Niveau Intermédiaire - Proposer des solutions dans un cas complexe C3 – Réaliser - Niveau Intermédiaire - Concrétiser une solution complexe en collaboration
Apprentissages critiques
AC22.01 : Situer les éléments d'un système complexe et leurs interactions, dans l’espace, dans le temps AC22.02 : Proposer des solutions pertinentes au regard de la taille des séries et de l’aspect économique. AC22.03 : Combiner des solutions élémentaires avec un encadrement limité. AC22.04 : Classifier les solutions selon les critères du cahier des charges. AC23.01 : Choisir les solutions techniques les plus adaptées aux contraintes de réalisation en intégrant l’influence des contraintes externes AC23.02 : Mettre en œuvre les outils métiers adaptés pour produire une solution complexe, réelle ou numérique, qui répond aux spécifications et à la pré-étude AC23.03 : Élaborer des documents métiers pour des pièces/systèmes complexes en mettant en œuvre les outils ad hoc

## Slide 2
TD Méthodes Préparation
4x2h
En groupe TD
Spécificités réalisation outillage
TP Production
7x4h
En groupe TP (12-14 étudiants)
Évaluation
-Compte rendu de la réalisation du moule pour chaque pièce
Études des gammes de réalisation
Choix des procédés et des machines
Évaluation des besoins spécifiques de réalisation
Stratégies d’usinage
Planification
Répartition des taches
Choix des outils
Choix des types d’opération
Définition des MIP MAP
Choix des conditions de coupe
Réalisation des contrats de phase
Réalisation de l’ensemble
Mise en œuvre et contrôle
FAO réalisées avant le TP selon planning (attention certaines séances sont très proches…)
Pas d’usinage hors des séances sauf érosion (réservation machine…)
Contrats de phase faits avant usinage
-Justification de la gamme de réalisation
-Gamme de réalisation
-Justification de vos choix de mise en position et de maintien en position
-Justification de la position des origines programme
-Justification du choix des outils utilisés
-Justification du choix des opérations et stratégies d'usinage
-Contrat de phase
-Contrôle des pièces
-Conclusion critique des choix effectués, des améliorations possibles, etc...
Rendu d’un seul rapport pour le groupe pour évaluation finale
Évalué à chaque séance de TP ( je respire, je suis noté!)
Individualisation de la note finale possible

## Slide 3
CAMi
OPTICAM

## Slide 4
L’électroérosion à fil
L'électroérosion est un procédé d'usinage qui consiste à enlever de la matière dans une pièce en utilisant des décharges électriques comme moyen d'usinage. Cette technique se caractérise par son aptitude à usiner tous les matériaux conducteurs de l'électricité (métaux, alliages, carbures, graphites, etc.) quelle que soit leur dureté. Pour usiner par électroérosion, 4 éléments sont nécessaires :
Le diélectrique (eau ou huile minérale) a comme tâche de réduire la température dans la zone d'usinage, d'enlever les particules métalliques résiduelles et de permettre la création de l'étincelle.

## Slide 5
Le courant peut donc circuler et l’étincelle avoir lieu entre les « électrodes » Dans le même temps une bulle de gaz due à la vaporisation du métal et du diélectrique se développe et sa pression s’accroît régulièrement jusqu’à devenir importante. Une zone de plasma se forme. Elle atteint 8 à 12000°C et se développe sous l’effet de chocs qui entraînent la fusion locale et instantanée d’une certaine quantité de matière des deux conducteurs | 
Au moment de l’interruption du courant, le brusque abaissement de la température provoque l’implosion de la bulle, engendrant des forces dynamiques qui ont pour effet de projeter de la matière fondue à l’extérieur du cratère | 
La matière « érodée » se solidifie dans le diélectrique sous la forme de petites sphères et est évacuée par ce dernier : on l’appellera « pollution » | 
pour générer une étincelle entre les deux électrodes, une tension supérieure à la tension de claquage du GAP (espace électrode - pièce) doit être appliquée .cette tension de claquage dépend : - de la distance électrode – pièce, - du pouvoir isolant du diélectrique, - de la pollution du gap | 
Il commence à se produire une concentration des ions positifs et négatifs à l’endroit où la distance électrode / pièce est la plus petite . | 
Sous l’action du champ électrique, des ions libres positifs et des électrons vont être accélérés, acquérir une grande vitesse et rapidement constituer un canal ionisé conducteur d’électricité. | 
L’électroérosion à fil

## Slide 6
OFFSET Découpe
OFFSET Finition
OFFSET Surfaçage
Cote ZERO (Cote théorique à atteindre)
Prise matière en surfaçage = surépaisseur finition
Surépaisseur ébauche
Prise matière en finition
Surépaisseur = 0 ou ???
L’électroérosion à fil
Les prises matière entre les différentes passes (différents offsets) sont gérés directement par le logiciel de FAO en fonction des régimes définis.
Questions à se poser:
Le modèle utilisé est il à la cote théorique à atteindre (cote moyenne)
Faut il laisser une surépaisseur positive ou négative pour réaliser la cote moyenne par rapport au modèle 3d
Faut il créer un modèle 3d de fabrication en cote moyenne

## Slide 7
L'électroérosion par fil découpe dans une pièce, à l'aide d'un fil métallique (électrode), un contour programmé.
Les matrices d'extrusion, les poinçons de découpe sont très fréquemment usinés au fil.
La découpe est toujours traversante. Pour commencer un usinage il faut préalablement réaliser un trou dans la pièce ou débuter depuis le bord.
Dans la zone d'usinage, chaque décharge crée un cratère dans la pièce (enlèvement de matière) et un impact sur le fil (usure de l'outil-électrode).
Le fil peut s'incliner permettant ainsi de créer des pièces avec dépouilles ou avec des profils différents en haut et en bas de la pièce.
Il n'y a jamais de contact mécanique entre l'électrode et la pièce.
Le fil est le plus souvent en cuivre stratifié ou en laiton. Le fil mesure entre 0.02 et 0.3 mm de diamètre. (IUT 0.25mm)
pour maintenir la pièce en place lors de l'usinage, l'absence d'efforts mécaniques en électroérosion abolit les systèmes de fixation complexes, et longs à mettre en œuvre, de l'usinage traditionnel.
en électroérosion, aucune difficulté pour les angles vifs. (au rayon d’offset près…)
En électroérosion, aucune limite de dureté, mais le matériau doit être conducteur.
L’électroérosion à fil

## Slide 8
L’électroérosion à fil

## Slide 9
L’électroérosion à fil
Il faut gérer les attaches. (partie de matière que l’on laisse pour tenir la pièce ou la chute)
Réaliser un usinage sans chute? (grignotage)
À quel moment couper les attaches? (présence de l’opérateur)
À quel moment réaliser les passes de finitions? (poinçon ou matrice)
Il faut gérer la position de la buse supérieure pour la découpe des attaches.
Choisir la position des attaches pour faciliter la rectification ou pour que leur position ne soit pas gênante.
Choisir les points d’enfilage et les points d’attaque des contours.

## Slide 10
Sujet d’étude
Éléments modulaires pour étagères
Réalisation du moule
Injection
1x90
1x120
3x60+120
3x120
3x90

## Slide 11
Injection plastique
Éléments modulaires pour étagères

## Slide 12
Injection plastique
Fonctionnement du moule à versions

## Slide 13
Injection plastique
Fonctionnement du moule à versions

## Slide 14
Organisation des séances
7 séances pour la réalisation du moule, l’assemblage/ajustage et l’injection
Répartition des taches rendu au plus tard au début de la séance 2
Plusieurs taches peuvent être effectuées en parallèle, organisez votre groupe!

## Slide 15
Éléments du moule à usiner
Empreinte fixe
Plaque d’éjection
Douille de guidage
Noyau central
Contre plaque d’éjection
Empreinte mobile
Noyaux rainures
Vis épaulée

## Slide 16
Réalisation du moule
Considérations réalisation d'outillages
Jeu d'infiltration 0.02mm
Surfaces de références
Choix des origines
Gestion des surépaisseurs
Qualité géométrique
Fraisage de finition
Rectification
Mise en position
Qualité dimensionnelle
Stratégie 1ere pièce bonne
Ajustage/rectification
Influences sur la gamme

## Slide 17
Réalisation du moule
La gamme de chaque pièce ne peut pas être établie sans considérer le moule dans son ensemble
Les formes moulantes se trouvent dans deux empreintes …
Les deux empreintes sont insérées dans une carcasse …
Le plastique à l’état liquide passe à travers plusieurs pièces …
Le plastique à l’état liquide remplit une cavité constituée de plusieurs pièces …
Plusieurs pièces constituent le plan de joint, empreintes, noyaux rainures et carcasse …
Les éjecteurs doivent êtres mobiles dans l’empreinte mobile …
Les éjecteurs participent à la forme moulante …
L’objectif est d’obtenir les premières pièces bonnes …

## Slide 18
Réalisation du moule
Les formes moulantes se trouvent dans deux empreintes donc…

## Slide 19
Réalisation du moule
2. Les deux empreintes sont insérées dans une carcasse donc…

## Slide 20
Réalisation du moule
3. Le plastique à l’état liquide passe à travers plusieurs pièces donc…

## Slide 21
Réalisation du moule
4. Le plastique à l’état liquide remplit une cavité constituée de plusieurs pièces donc…

## Slide 22
Réalisation du moule
5. Plusieurs pièces constituent le plan de joint, empreintes, noyaux rainures et carcasse donc…

## Slide 23
Réalisation du moule
6. Les éjecteurs doivent êtres mobiles dans l’empreinte mobile donc…

## Slide 24
Réalisation du moule
7. Les éjecteurs participent à la forme moulante donc…

## Slide 25
Réalisation du moule
8. L’objectif est d’obtenir les premières pièces bonnes donc…
Ebauche
½ Finition
Contrôle
Finition
Rectification
Ajustage(pierre, lime…)
Appairage(ordre de réalisation des pièces)

## Slide 26
Réalisation du moule
Gamme des empreintes
Quelles surépaisseurs? Ou? Quand?
Bavures
Pièces dépendantes
Moyens de réalisation
Tenue de la pièce
Brut en C45 100+4/+6 x 78+/-1 x 32+04/+0.45 les deux faces dans le sens de l’épaisseur sont // avec une tolérance de 0.003
Dimensions finales 100x70x25.25

## Slide 27
Réalisation du moule
Gamme des noyaux rainure
Quelles surépaisseurs? Ou? Quand?
Bavures
Pièces dépendantes
Moyens de réalisation
Tenue de la pièce
Brut en C45 70+4/+6 x 500+4/+6 x 8+0.4/+0.45 les deux faces dans le sens de l’épaisseur sont // avec une tolérance de 0.003
Dimensions finales :

## Slide 28
Réalisation du moule
Gamme de la batterie d’éjection
Quelles surépaisseurs? Ou? Quand?
Bavures
Pièces dépendantes
Moyens de réalisation
Tenue de la pièce
Brut en C45 100+4/+6 x 56+/-1 x 12+0.4/+0.45 les deux faces dans le sens de l’épaisseur sont // avec une tolérance de 0.003
Dimensions finales 96x50x12

## Slide 29
Travail préalable
+ les contrats de phase avant l’usinage
Répartition des taches avant le début de la 2ème séance de TP
Ensemble des gammes avant le début de la 2ème séance de TP

## Slide 30
Stratégies d’usinage
Éléments modulaires pour étagères
Ebauche
« fausse » Finition
Contrôle
Finition
Créer une opération d’ébauche avec une surépaisseur égale à 2 X la surépaisseur de finition
Créer une opération pour la « fausse » finition en laissant la surépaisseur de finition
Contrôler avec l’instrument adapté
Modifier la surépaisseur dans l’opération de « fausse » finition pour obtenir la cote voulue
Cote moyenne à obtenir-cote obtenue= surépaisseur à enlever (diviser par 2 si nécessaire…)
La surépaisseur à enlever est sensiblement la même que celle enlevée lors de la « fausse » finition. Donc l’outil se trouve soumis aux mêmes contraintes en « fausse » finition qu’en finition! Nous pouvons alors obtenir des cotes au centième!
Stratégie première pièce bonne

## Slide 31
Stratégies d’usinage
Fraisage des angles intérieurs
La fraise utilisée doit de préférence avoir un diamètre inférieur à 1.5 x le rayon à usiner

## Slide 32
Stratégies d’usinage
Éléments modulaires pour étagères
Il est essentiel de réduire l'avance à l'approche d'un angle
A l’approche d’un angle en ligne droite le long de la ligne G1, l'arc d'engagement commence à augmenter. Par conséquent, il faut réduire l’avance avant d’atteindre l’angle, dans la plage ln qui représente 50% x Dc.
Sans réduction de l'avance centrale
fz augmente dans les angles.​
Avec réduction de l'avance centrale fz constant

## Slide 33
Stratégies d’usinage
Éléments modulaires pour étagères
Stratégie d’usinage d’une poche
Réaliser une ébauche avec surépaisseur sur les cotés et le fond
Reprendre les angles si besoin avec une reprise d’ébauche
Finir le fond avec une surépaisseur sur les cotés supérieure à celle laissée en ébauche pour ne pas que la fraise frotte sur le coté
Finir les cotés
Les stratégies premières pièces bonnes sont à intégrer dans la stratégie de poche!!!
En lien avec les deux diapos précédentes on privilégiera les stratégies d’ébauche adaptatives qui gardent un engagement constant

## Slide 34
Stratégies d’usinage
Éléments modulaires pour étagères
Fraisage de finition des parois et perpendicularité
Valable uniquement pour les aciers, de préférence durs…

## Slide 35
Stratégies d’usinage
Éléments modulaires pour étagères

## Slide 36
Stratégies d’usinage
Éléments modulaires pour étagères

## Slide 37
Usinage 3D
Éléments modulaires pour étagères
Pour la finition des usinages 3d on utilisera des fraises toriques ou hémisphériques

## Slide 38
Usinage 3D
La trajectoire d’outil Plat est une trajectoire d’outil de finition qui détecte automatiquement les zones planes d’un modèle qui sont perpendiculaires à l’orientation de l’outil, et qui génère une trajectoire d’outil sur ces zones.
La trajectoire d’outil Contour peut être utilisée pour la semi-finition et la finition. Elle crée des découpes planes 2D autour du modèle. Également appelé coupes « de ligne d’eau ».
Cette stratégie crée des contours XY autour d’une ligne d’eau projetée à plusieurs hauteurs Z. Elle est plus efficace lors de l’usinage de zones en pente et de parois proches de la verticale.
Une ébauche 3D

## Slide 39
Usinage 3D

## Slide 40
Usinage 3D
La tolérance de facétisation de la forme 3D.
Attention aux temps de calcul !!!
La hauteur de crête et le pas.
Attention aux temps de calcul !!!
Il faut savoir calculer le pas en fonction de la hauteur de crête souhaitée et des dimensions de l’outil.
En fonction des opérations, le logiciel peut vous calculer directement la hauteur de crête obtenue mais peut également ne vous proposer qu’un nombre de passes ou un pas…

## Slide 41
Conditions de coupe
Éléments modulaires pour étagères
Pour le tournage et le fraisage standard se reporter aux vidéos dédiées
Liens hypertextes en orange en haut de la vidéo pour avancer aux points qui vous intéressent

## Slide 42
Conditions de coupe
Éléments modulaires pour étagères
Pour les fraises FRAISA en usinage standard
Si vous utilisez la fraise avec les deux cas d’application, vous référer à la vidéo Gestion des vitesses de coupe
Les PDF des conditions de coupe sont dans le dossier de l’étude

## Slide 43
Conditions de coupe
Éléments modulaires pour étagères
Les PDF des conditions de coupe sont dans le dossier de l’étude
Pour les fraises FRAISA de Finition

## Slide 44
Conditions de coupe
Éléments modulaires pour étagères
Pour les fraises FRAISA haute performance
Les PDF des conditions de coupe sont dans le dossier de l’étude
C’est un petit peu plus compliqué, 12 pages pour une fraise selon l’utilisation…
2 pages pour la descente en matière en interpolation hélicoïdale ou en rampe
2 pages pour l’usinage standard
2 pages pour ½ finition et finition
3 pages pour l’usinage dynamique (adaptatif trochoïdal) speed
3 pages pour l’usinage dynamique (adaptatif trochoïdal) performance

## Slide 45
Conditions de coupe
Éléments modulaires pour étagères

## Slide 46
Conditions de coupe
Éléments modulaires pour étagères

## Slide 47
Conditions de coupe
Éléments modulaires pour étagères
descente en matière en interpolation hélicoïdale ou en rampe

## Slide 48
Conditions de coupe
Éléments modulaires pour étagères
Si vous utilisez la fraise avec les deux cas d’application, vous référer à la vidéo Gestion des vitesses de coupe
Usinage standard

## Slide 49
Conditions de coupe
Éléments modulaires pour étagères
½ finition et finition
Ne pas confondre la ½ finition pour une stratégie de première pièce bonne et les conditions de coupe en ½ finition.
Les conditions de coupe pour la ½ finition de la stratégie première pièce bonne sont celles de la finition!

## Slide 50
Conditions de coupe
Éléments modulaires pour étagères
Usinage dynamique
Le choix se fait en fonction des capacités de la machine que vous allez utiliser

## Slide 51
Conditions de coupe

## Slide 52
Fraises à plaquettes SECO
Par le téléphone : application Seco Assistant
Identifiant : xavier.wallerand@univ-fcomte.fr
MDP : Jcdaflu/12

## Slide 53
Par internet sur PC :
Identifiant : xavier.wallerand@univ-fcomte.fr
MDP : Jcdaflu/12
Accès direct depuis la bibliothèque outil
Depuis le site web https://www.secotools.com/

## Slide 55
Sujet d’étude
Éléments modulaires pour étagères
1x90
1x120
3x60+120
3x120
3x90