## Slide 1
FAO robuste et paramétrage FAO
Rappel des apprentissages critiques visés:
AC25.02 : Définir les possibilités offertes par les nouvelles technologies numériques par leurs manipulation et analyse
Trois éléments qui peuvent se combiner pour exploiter de manière plus pertinente un logiciel de FAO:
La chaine numérique
L’utilisation des paramètres dans les opérations d’usinage
L’automatisation de la programmation
Le TD et les TP associés visent à vous présenter et manipuler une partie des possibilités offertes par les logiciels
L’objectif final est de fiabiliser vos programmations et d’automatiser la programmation avec une capitalisation des méthodes utilisées

## Slide 2
FAO robuste et paramétrage FAO
La chaine numérique:
Avantages: lien direct entre les géométries de la CAO et les parcours d’outils de la FAO à condition d’avoir correctement paramétré les opérations
Inconvénients : en sous-traitance , rarement le même logiciel pour la CAO et la FAO

## Slide 3
FAO robuste et paramétrage FAO
Le paramétrage:
Avantages:
Personnaliser le comportement des opérations
Automatiser des réglages
Gagner du temps…
Inconvénients :
Avoir les compétences pour le faire…
Exemples de relations entre les paramètres | Format des expressions
Moitié du diamètre d’outil | diamètre_outil / 2
80 % de la longueur de la dent | longueurDent_outil * 0,8
Minimum entre le diamètre de l’outil et 12 mm | Math.min (diamètre_outil, 12 mm)
Calcul de la zone plane d’un outil « torique » | diamètre_outil - (2 * rayonCoin_outil)
Calcul de la hauteur de crête d’un outil hémisphérique (remplacez 0,666 par la hauteur de crête de votre choix) | Math.sqrt((diamètre_outil/2)^2 - (diamètre_outil/2 - 0,666)^2) /2
Pas à pas en fonction de l’outil. S’il s’agit d’une fraise de surfaçage, utiliser 95 % du diamètre. Dans le cas contraire, utilisez 40 % du diamètre. | type_outil == ’fraise de surfaçage’ ? diamètre_outil * 0,95 : diamètre_outil * 0,4

## Slide 4
FAO robuste et paramétrage FAO
L’automatisation de la programmation:
Avantages:
Gain de temps en programmation
Capitaliser les gammes et les connaissances de l’entreprise
Inconvénients :
Méthode de modélisation choisie
Lien avec les bibliothèques outils
Laisser assez d’informations pour que ce soit utilisable par tout le monde

## Slide 5
FAO robuste et paramétrage FAO
La chaine numérique: exemple vis épaulée
Les limites changement d’outil
Positionnement et dimensionnement du brut
Géométrie construite et respect de la chaine numérique

## Slide 6
FAO robuste et paramétrage FAO
Le paramétrage: L’accès aux paramètres
Pour créer et modifier des expressions, utilisez la boîte de dialogue Expressions.
•Pour ouvrir la boîte de dialogue, à côté d’un champ, cliquez sur le menu Plus et sélectionnez Modifier l’expression dans le menu contextuel.
•Pour copier un nom de paramètre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ et choisissez Copier le nom du paramètre. Ensuite, dans la boîte de dialogue Expression, collez-le dans l’expression.
•Pour afficher un nom de paramètre, maintenez la touche Maj enfoncée et passez le curseur sur le champ.
•Pour afficher la liste des noms de paramètres, commencez à taper dans la boîte de dialogue Expression. Ensuite, faites défiler la liste et sélectionnez un nom de paramètre.

## Slide 7
FAO robuste et paramétrage FAO
Le paramétrage: uniformité des unités
Tapez une unité après la valeur, par exemple :
• « 2 mm » au lieu de « 2 »
• « 5,2 mm » au lieu de « 5,2 »
Exemple:
Pas bon: Math.sqrt((diamètre_outil/2)^2 - (diamètre_outil/2 - 0,666)^2) /2
Bon: Math.sqrt((diamètre_outil/2)^2 - (diamètre_outil/2 - 0,666mm)^2) /2

## Slide 8
FAO robuste et paramétrage FAO
Le paramétrage: Les tests
Condition ? what happens when True : what happens when False
Imbrications de conditions
Condition1 ? (Condition2 ? True2 : False2) : False
Si Condition1 est True, alors Condition2 est exécutée. Le résultat de Condition2 est alors utilisé.
Exemples de conditions | Conditions ajoutées à une expression
diamètre_outil > 5 | diamètre_outil > 5 ? 2 mm : 1 mm
recouvrement == 1 | recouvrement == 1 ? 0,1 mm : 0,2 mm
tolérance <= 0,02 | tolérance <= 0,02 ? 1 mm : 3 mm

## Slide 9
FAO robuste et paramétrage FAO
Le paramétrage: utilisation
Calcul automatique de la profondeur du filetage en tournage
Calcul automatique de l’avance en fonction de la rugosité souhaitée et du rayon de plaquette

## Slide 10
FAO robuste et paramétrage FAO
Le paramétrage: exemple trous taraudés

## Slide 11
FAO robuste et paramétrage FAO
L’automatisation de la programmation:
La reconnaissance automatique des perçages:
Exemple contre plaque d’éjection
Exemple Partie interne 4 axes

## Slide 12
FAO robuste et paramétrage FAO
L’automatisation de la programmation:
La création et l’enregistrement de processus Exemples cpe et empreinte

## Slide 13
FAO robuste et paramétrage FAO
Travail avec des configurations définies en conception
3 cas de figures possibles:
1-FAO directement dans le modèle configurable.
Dans ce cas, Les configurations et les trajectoires d’outils sont associées à la configuration active et deviennent obsolètes lorsque vous activez différentes configurations. Les configurations et les trajectoires d’outils seront également obsolètes si vous mettez à jour la configuration associée dans l’espace de travail Conception.
Donc cette solution convient dans le cas d’usinages qui seront toujours avec les mêmes outils et reconnaissance automatique des géométries
Avantages: une seule FAO à réaliser
Inconvénients: obligation d’utiliser les bruts englobants, impossible d’utiliser une configuration en tant que brut

## Slide 14
FAO robuste et paramétrage FAO
Travail avec des configurations définies en conception
2-FAO directement dans le modèle configurable avec modèles de fabrication.
Les modèles de fabrication sont associés à la configuration pour laquelle ils ont été créés. Ils conservent leur association et restent visibles même lorsque vous activez différentes configurations. Les résultats ne seront obsolètes que si vous mettez à jour la configuration associée dans l’espace de travail Conception.
Avantages: cas d’usinages qui n’utilisent pas forcement les mêmes outils et sans obligation de reconnaissance automatique des géométries.
Inconvénients: impossible d’utiliser une configuration en tant que brut, mais possibilité de définir un brut solide dans le modèle de fabrication

## Slide 15
FAO robuste et paramétrage FAO
Travail avec des configurations définies en conception
3-FAO dans un fichier avec insertion de la conception (méthode GMP ;-)
Mise à jour des modèles configurés si modification
Avantages: cas d’usinages qui n’utilisent pas forcement les mêmes outils et sans obligation de reconnaissance automatique des géométries.
Exploitation de la configuration du brut
Inconvénients: inutile si toujours avec les mêmes outils et reconnaissance automatique des géométries (cas 1-FAO directement dans le modèle configurable.)

## Slide 16
FAO robuste et paramétrage FAO
Exercices à réaliser sur les deux séances de TP:
Programmation de la vis épaulée:
  Réglage automatique de la profondeur du filetage
  Réglage automatique de la rugosité
Programmation de la plaque avec trous taraudés:
  Diamètre de chanfrein automatique en fonction du taraudage
  Détection automatique des trous en fonction de l’outil perçage et taraudage
Programmation de la partie interne tournage et fraisage + réglage de la rugosité en tournage + création de templates pour reconnaissance auto trous borgnes et débouchants
Programmation automatique des contres plaques d’éjection :
  Pointage perçage taraudage reconnaissance automatique
  Pointage et perçages automatiques de tous les trous
  Lamages sélectionnés automatiquement en fonction de l’outil sélectionné
Programmation de l’empreinte fixe uniquement l’empreinte
  Dans l’ébauche sélection automatique des paramètres en fonction des conditions de coupe de l’outil (10 000 ou 24 000 tr/min)->(ae 0.4 ou 0.2)
  Définir les autres templates pour lesquels seuls la sélection de la géométrie est nécessaire

## Slide 17
FAO robuste et paramétrage FAO
Evaluation des deux séances de TP:
Plaque taraudée et vis épaulée entrainement non évalués
Évaluation partie interne : changement de paramètre CAO implique FAO ok et paramétrage rugosité
Évaluation contre plaque d’éjection : programmation en moins de 2 min
Évaluation de l’empreinte fixe: programmation en moins de 3 min
Aucune condition de coupe n’est à régler si ce n’est la fraise d’ébauche de l’empreinte avec une fréquence de rotation à 10 000 et une autre à 24 000 pour faire changer les paramètres de l’ébauche